## Slide 1: real world C
Язык программирования C в реальном мире. Конвейер микропроцессора. Предсказания переходов. Промахи по памяти
К. Владимиров, Intel, mail-to: konstantin.vladimirov@gmail.com

## Slide 2: Загадочная проблема
Следующий код суммирует все элементы массива, меньшие, чем 128
for (j = 0; j < len; ++j) if (arr[j] > 128) sum += arr[j];
Проблема в том, что для несортированных массивов он (без изменений в самом коде) работает почти в четыре раза медленнее, чем для сортированных
См. пример bmystery.c в файлах к семинару
Предположим, необходимо эффективно обрабатывать именно несортированные массивы
Значит надо понять почему происходит замедление и как это исправить

## Slide 3: Конвейер микропроцессора
Instruction fetch
Instruction decode, register fetch
Execute
Memory access
Register write back
mov ebx, ecx sar ebx, 31 add esi, ecx adc edi, ebx add eax, 4 cmp eax, edx
executed, writes ebx back
executing (waiting ebx)
decoded
fetched

## Slide 4: Проблема переходов
mov ecx, DWORD PTR [eax] cmp ecx, 128 jle L3 mov ebx, ecx sar ebx, 31 add esi, ecx adc edi, ebx L3:
Instruction fetch
Instruction decode, register fetch
Execute
Memory access
Register write back
doing memory access (LSQ)
executing (waiting ecx)
decoded (known to be jump)
fetched?

## Slide 5: Предсказание переходов
Используется конечный автомат, работающий на истории переходов
Проследим работу на простом цикле
for (j = 0; j < 100; ++j) { x = (x + j) & 78; }
Предсказание для достаточно больших циклов почти всегда верное

## Slide 6: Предсказание переходов
Теперь странности исчезают
for (j = 0; j < len; ++j) if (arr[j] > 128) // тут случайное значение sum += arr[j];
Вероятность правильного предсказания перехода теперь... а кстати, какая?
Точный ответ дать тяжело. К тому же, модель автомата на прошлом слайде очень условная: в современных процессорах стоят гораздо более сложные схемы
Но всегда можно посмотреть, используя профайлер

## Slide 7: Предсказание переходов
Следующий скриншот получен с Intel Vtune
Итак, четверть бранчей не угадывается. Что делать?

## Slide 8: Хитрая оптимизация
for (j = 0; j < len; ++j) {
if (arr[j] > 128)
sum += arr[j];
}
for (j = 0; j < len; ++j) {
int tmp = (arr[j] > 128);
sum += (arr[j] * tmp);
}
Используя знание ассемблера, можно вообще убрать переход

## Slide 9: Хитрая оптимизация
L4: mov ecx, DWORD PTR [eax] cmp ecx, 128 jle L3 mov ebx, ecx sar ebx, 31 add esi, ecx adc edi, ebx L3: add eax, 4 cmp eax, edx jne L4
L3: mov edx, DWORD PTR [ecx] xor eax, eax cmp edx, 128 setg al imul eax, edx cdq add esi, eax adc edi, edx add ecx, 4 cmp ebx, ecx jne L3
Используя знание ассемблера, можно вообще убрать переход

## Slide 10: Обсуждение
В данном случае стало в несколько раз лучше
Должны ли мы рассматривать возможность делать такого рода оптимизации?
Не опасно ли их делать?

## Slide 11: Интермедия: out-of-order
Слайд с конвейером мог ввести в заблуждение
На самом деле инструкции исполняются не так уж линейно
Важная часть конвейера – планировщик который раскидывает инструкции по ALU, учитывая их специфику и взаимосвязи
Это делает mispredict ещё хуже

## Slide 12: Загадочная проблема #2
Следующий код вычисляет сумму элементов двумерного массива
for (j = 0; j < len; ++j) for (i = 0; i < ARRSZ; ++i) sum += arr[i][j];
Он начинает работать в несколько раз (!) быстрее, если переставить местами циклы
for (i = 0; i < ARRSZ; ++i) for (j = 0; j < len; ++j) sum += arr[i][j];
Почему? Ответ будет долгий.

## Slide 13: Память с произвольным доступом
Грубо можно классифицировать память на динамическую и статическую
Ячейка Dynamic RAM
Ячейка Static RAM

## Slide 14: Память с произвольным доступом
Статическая память быстрее, но намного дороже. Поэтому то, что мы называем "оперативкой" это обычно DRAM
В современных условиях это DDR, реже SDR
SRAM используется, чтобы кэшировать недалеко от процессора часто используемые данные

## Slide 15: Идея кэширования
Допустим вы делаете обращение в память
int b = a[0]; // около 100 наносекунд
Процессор предполагает что следующее обращение будет недалеко и загружает всю кэш-линию (около 64 байт) в L1 кэш
int с = a[1]; // около 0.5 наносекунд
В современных процессорах есть много уровней кэшей и данные, которые не влезают (или вытесняются) из кэша L1 попадают в L2, а потом и в L3.
В итоге чем активнее программа использует данные, тем быстрее у неё к ним доступ

## Slide 16: Иерархия памяти
Вид памяти | Примерное время доступа | Примерный размер*
L1 cache | 0.5 ns | 256 Kb
L2 cache | 7 ns | 1 Mb
L3 cache | 20 ns | 8 Mb
RAM | 100 ns | 8 Gb
HDD (считать 4Kb) | 150000 ns | 1 Tb
*для coffee lake, i5-8300H
Цена одного branch mispredict приблизительно равна цене одного cache miss с обращением в L2

## Slide 17: Локальность данных
Теперь загадка развеивается. Двумерные массивы лежат в памяти непрерывным куском
Следующий цикл обращается к каждому n-ному элементу
for (j = 0; j < len; ++j) for (i = 0; i < ARRSZ; ++i) sum += arr[i][j];
Он делает cache miss каждый раз
Разумеется, если его переписать, всё становится куда лучше

## Slide 18: Использование профилировщика
Как обычно профилировка позволяет показать довольно точное распределение промахов по уровням кэшей для каждой строчки
После этого можно смотреть код и делать выводы
Обратите внимание: на скриншоте из-за погрешности отладочной информации мы видим смещение на одну строчку

## Slide 19: Более сложный пример
Представьте, что у вас есть код, выполняющий перемножение матриц
void matrix_mult(const int *A, const int *B, int *C, int AX, int AY, int BY) { for(int i = 0; i < AX; i++) for(int j = 0; j < BY; j++) { C[i * BY + j] = 0; for(int k = 0; k < AY; k++) C[i * BY + j] += A[i * AY + k] * B[k * BY + j]; } }
Будет ли здесь влиять перестановка строчек внешних циклов? Если да то как, если нет, то почему?

## Slide 20: Математика идёт на помощь
Запишем
Теперь можно заметить, что нелокальность вычислений проистекает из того факта, что обращения к второй матрице происходят в транспонированном виде
Ради улучшения локальности мы можем завести дополнительную матрицу и транспонировать её
size_t bsz = BIG_BY * BIG_AY * sizeof(int); int *tmp = (int *) malloc(bsz); for(int i = 0; i < AY; i++) for(int j = 0; j < BY; j++) tmp[j * AY + i] = B[i * BY + j];
for(int i = 0; i < AX; i++) for(int j = 0; j < BY; j++) { C[i * BY + j] = 0; for(int k = 0; k < AY; k++) C[i * BY + j] += A[i * AY + k] * tmp[j * AY + k]; } free(tmp);

## Slide 21: Клеточное перемножение
Ульрих Дреппер в своей замечательной статье предлагает ещё более интересный подход
int SM = L1_LINE_SIZE / sizeof (int); for (i = 0; i < AX; i += SM) for (j = 0; j < BY; j += SM) for (k = 0; k < AY; k += SM) for (i2 = 0, rres = &C[i * BY + j], rmul1 = &A[i * AY + k]; i2 < SM; ++i2, rres += BY, rmul1 += AY) for (k2 = 0, rmul2 = &B[k * BY + j]; k2 < SM; ++k2, rmul2 += BY) for (j2 = 0; j2 < SM; ++j2) rres[j2] += rmul1[k2] * rmul2[j2];

## Slide 22: Обсуждение
Из-за предсказания бранчей, клеточное перемножение на замерах ведёт себя чуть хуже, чем подход с транспонированной матрицей
Кроме того там накладывается важное ограничение: размеры матриц должны нацело делиться на SM иначе нужно писать чуть больше кода чтобы учесть краевые эффекты
Зато этот метод не требует дополнительной памяти

## Slide 23: Задача
Предположим, что вы не знаете размер кэшей на вашем компьютере
И у вас нет документации
Интернета чтобы её поискать тоже нет
Как бы вы его выяснили?

## Slide 24: Метод Монте-Карло
Предположим, у нас есть массив размера
Если к этому массиву обращаться (например инкрементировать элементы) последовательно и замерить время
А потом сделать такое же количество обращений по случайным адресам и замерить время
То что нам скажет соотношение и для разных ?
Можем ли мы использовать этот метод для оценки эффективного размера кэшей на своей машине?
Проведите соотв. эксперименты и замеры

## Slide 25: Эффекты кэшей и асимптотика
Плохая кэш-локальность может снизить производительность в 20-30 раз
Предположим, что у вас есть выбор между алгоритмом O(NlogN) с хорошей локальностью данных и алгоритмом O(N) с плохой локальностью
Каким должен быть выбор для разных N?

## Slide 26: Кэш как структура данных
Есть страницы по 64 байта, включая номер
struct page { int index; // page index: 1, 2, ... n char data[60]; // page data };
Также существует медленная функция
void slow_get_page(int n, struct page *p);
Необходимо завести кэш для обращений к страницам
Считаем, что всего в кэше места не больше, чем на m страниц, m много меньше n

## Slide 27: Кэш как структура данных
Какую структуру данных выбрать для кеша?
Какую стратегию кэширования выбрать?
Например у нас есть место на 3 страницы и к нам поступают запросы:
1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 3
В какой момент страница кэшируется?
В какой момент страница вытесняется из кэша?

## Slide 28: Кэш как структура данных: LRU
Стратегия LRU (least recently used) подразумевает очередь в которой элементы индексируются хеш-таблицей
Если запрошенный элемент найден, он передвигается вперёд, если не найден, то добавляется спереди, а задний вытесняется
Например у нас есть место на 4 страницы и к нам поступают запросы:
1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 3
Тогда кэш меняется так
1  2, 1  3, 2, 1  4, 3, 2, 1  1, 4, 3, 2  2, 1, 4, 3  5, 2, 1, 4  1, 5, 2, 4  2, 1, 5, 4  3, 2, 1, 5  4, 3, 2, 1  3, 4, 2, 1

## Slide 29: Problem LC – LRU кэш
Необходимо написать код функции
struct page { int index; // page index: 1, 2, ... n char data[60]; // page data };
void slow_get_page(int n, struct page *p);
void get_page(int id, struct page *p) { // TODO: заполнить структуру *p используя кэш }
Функция должна обеспечивать переиспользование страниц не худшее, чем при стратегии LRU

## Slide 30: Prefetch
Техника предвыборки (prefetch) служит для того, чтобы подкачать в кэш данные
for (int i = 0; i < ARRSZ; ++i) { a[i] = a[i] + b[i]; __builtin_prefetch(a[i+1]); __builtin_prefetch(b[i+1]); }
Здесь до перехода будут подкачаны значения для вычисления следующей итерации цикла

## Slide 31: Instruction cache
Инструкции это тоже данные
Конвейер декодировав инструкцию сохраняет её в кэш инструкций
Таким образом, кроме branch mispredict можно рассматривать instruction cache miss
Но обычно в процессоре достаточно большой кэш инструкций: речь идёт о чём-то около 32 килобайт на каждое ядро и поэтому наглядно увидеть эффекты на простом приложении сложно
Сможете ли вы самостоятельно придумать эксперимент на кэш инструкций?

## Slide 32: Литература
ISO/IEC – "Information technology – Programming languages – C", 2011
Brian W. Kernighan, Dennis Ritchie – The C programming language, 1988
Intel Software Developer Manual: intel-sdm
John Hennesy, David Patterson – Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2011
Ulrich Drepper – What Every Programmer Should Know About Memory, 2007
Peter van der Linden – Expert C Programming: Deep C Secrets, 1994